## Slide 1: CONFIGURAR PINES- PUERTOS

## Slide 2: OBJETIVOS
DIFERENCIA ENTRE PUERTOS
CUAL PIN SE ESCOGE

## Slide 3: MAS USADOS
Temperatura
PIR, movimiento
Ultrasonido
Buzzer
Humedad

## Slide 4
Buena practica usar colores para cables
Rojo + Vcc 5V/3V
Negro - GRD
Amarillo S Señal
A0 .. Valor análogo
D0 .. Valor digital V/F

## Slide 5
3 PINES:
Rojo + Vcc 5V/3V
Negro - GRD
Amarillo S Señal
4 PINES:
Rojo + Vcc 5V/3V
Negro - GRD
A0 .. Valor análogo
D0 .. Valor digital V/F

## Slide 6: ARDUINO UNO

## Slide 7: ARDUINO NANO

## Slide 8
const int Sen1 = A0;
const int LED = A3;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(Sen1, INPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
}
void loop() {
int val1= analogRead(Sen1);
Serial.println(String(val1));
int val2 =
map(val1, 600,1024, 0,25);
analogWrite(LED, val2 );
delay(2000);
}

## Slide 9
const int LED1 = 3; // D3
const int LED2 = 4; // D4
const int SH = A0;
void setup() {
pinMode(LED1, OUTPUT);
pinMode(LED2, OUTPUT);
pinMode(SH, INPUT);
Serial.begin(9600);
}

## Slide 10: void loop() { int valor = digitalRead(SH); Serial.println(String(valor) ); FOCO(valor); delay(2000); }

## Slide 11: void FOCO(int valor) { if (valor> 150) { digitalWrite(LED1, LOW); digitalWrite(LED2, HIGH); } else { digitalWrite(LED1, HIGH); digitalWrite(LED2, LOW); } }

## Slide 12: // 0 - LOW - False // 1 - HIGH – True void FOCO(int valor) { bool encender = false; if (valor > 150) encender = true; digitalWrite(LED1, encender); digitalWrite(LED2, !encender); }

## Slide 13: // 0 - LOW - False // 1 - HIGH – True void FOCO(int valor) { int encender = 0; // low, false if (valor > 150) encender = 1; digitalWrite(LED1, encender); digitalWrite(LED2, !encender); }

## Slide 14: // 0 - LOW - False // 1 - HIGH – True void FOCO(int valor) { int val2 = (valor>150 ? 0 : 1 ); digitalWrite(LED1, val2); digitalWrite(LED2, !val2); }